## Slide 1
Geolisp - BricsCAD system obsługi kopalnianych map numerycznych
M. Poniewiera

## Slide 2
1993 r – KWK Katowice
2025 r – PKW, Kłodawa, JSW, PGG, Węglokoks, SRK, Silesia, Dębieńsko, Wieliczka …

## Slide 3: Sporządzenie dowolnej mapy górniczej

## Slide 4: Przeskalowanie map
1:2000 – 1:5000 – 10 000

## Slide 5
W osobnych plikach
Zalety:
  mały rozmiar pliku,
  możliwość generalizacji ociosów, szybszy wydruk, mniejsze zużycie tuszu,
  możliwość jednoczesnej pracy na mapie podstawowej i pochodnej.
Wady
trudniejsza automatyzacja uzupełniania map pochodnych na podstawie map podstawowych,
trudniej stwierdzić czy mapa pochodna pokrywa się z mapą podstawową.
Jak przechowywać kilka skal map

## Slide 6
2. W jednym pliku na różnych warstwach
Zalety
  szybkie przejście między podstawowymi skalami: 2 000, 5 000, 10 000,
  małe prawdopodobieństwo przypadkowego uszkodzenia danych,
  na mapie podstawowej i pochodnej są te same ociosy i inne el.
Wady:
  trudno dodać kolejny zestaw warstw dla kolejnej mapy np. z powiększonymi tamami czy dodatkową skalę.
  trudno zautomatyzować kontrolę czy treść w różnych skalach jest ta sama np. jeżeli zmienimy wartość koty w skali 5000 to musimy pamiętać
  o ręcznej zmianie w pozostałych skalach.

## Slide 7
3 Przechowywanie w jednym pliku w danych dodatkowych obiektów
Zalety:
łatwo dodać kolejną skalę / mapę
można tworzyć zestaw z konkretną datą np. skala_2000_maj_2024,
łatwo zautomatyzować kontrolę czy treść w różnych skalach jest ta sama.
ta sama, niewielka, ilość warstw dla każdej skali.
Wady:
wolne przejście między skalami,
istnieje prawdopodobieństwo przypadkowego uszkodzenia danych np. usunięcia danych dodatkowych o danej skali.

## Slide 8
Dostosowanie do potrzeb użytkowników
Warstwa | Wysokość tekstu w skali 1: |  |  |  |  | Just | Uwagi
 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10 000 |  | 
TG_Opis_Pol | 3.75 | 7.50 | 15.00 | 35.00 | 70.00 | CS | Pole eksploatacyjne
Krawedzie_Pokladu_* | 1.25 | 1.80 | 3.60 | 7.50 | 12.50 | DS | Obecnie domyślne, jest polecenie ZWKRAW
TG_Izolinie_* | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 7.50 | 12.50 | DS | Miąższość czarna
TG_Uskoki | 0.75 | 1.25 | 2.50 | 6.25 | 12.50 | GS | w 10 000 opisy ukryte
TG_Uskoki_Glowne | 1.25 | 1.80 | 3.60 | 9.00 | 18.00 | GS | 
TM_Daty | 1.25 | 1.80 | 3.60 | 7.50 | 12.50 | DS | 
TM_Filary | 1.25 | 1.80 | 3.60 | 7.50 | 12.50 | CS | KrzTek – polecenie po krzywej, po której stronie
TG_Woda | 1.25 | 1.80 | 3.60 | 7.50 | 15.00 | CS | Np. opis „ZW-II”
TG_Poklad | 0.75 | 1.25 | 2.50 | 6.25 | 12.50 | CS | 
TM_Szyby | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 7.50 | 15.00 | CS | 
TM_Zagrozenia | 1.25 | 1.80 | 3.60 | 7.50 | 15.00 | CS | Np. opis „ZT-I”
TW_* | 0.90 | 1.50 | 3.00 | 6.25 | 12.50 | CS | TW_Odrebna, TW_Tamy_Went, TW_Tamy_Izol, TW_Kierunki
TM_Koty | 0.90 | 1.50 | 3.00 | 6.25 | 12.50 | CS | 
TG_Otwory | 0.90 | 1.50 | 3.00 | 7.50 | 12.50 | CS | 
TM_Ociosy | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 9.00 | 12.50 | CS | Nazwy wyrobisk, dopuszczamy zmniejszenie do 1.25 w skali mapy
TM_Granice | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 9.00 | 18.00 | DS | Opis granicy
TM_Granice | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 18.00 | 36.00 | CS | Opis obszaru

## Slide 9
Numeryczny Model Złoża
Wprowadzanie uskoków różnymi metodami
Wygładzenie powierzchni metodami geostatystycznymi
V. Sokoła-Szewioła, M. Poniewiera

## Slide 10: Mapy jakości
I. Jelonek, M. Poniewiera

## Slide 11: Korelacja otworów wiertniczych

## Slide 12: Wykres przez górotwór wzdłuż dowolnej linii

## Slide 13
Pobranie danych z powierzchni

## Slide 14: Dane jakościowe z TIN Raporty parcel: tonaż, jakość Wykres Gantta

## Slide 15: Dwustronna komunikacja programów EDN i Geolisp – moduł Parcele
J. Białek, M. Poniewiera

## Slide 16: Odczyt i zapis parcel, punktów

## Slide 17
Wizualizacja wyników, raporty

## Slide 18: Przypisanie budynkom kategorii odkształceń w baza danych o obiektach budowlanych QGis
V. Sokoła-Szewioła, M. Poniewiera, I. Staniek

## Slide 19
a b c
Wykorzystanie modelu złoża zwiększa dokładność obliczeń prognostycznych

## Slide 20: Opracowanie parcel geologicznych

## Slide 21: Porównanie z bazą Oracle, Igzop, TG-ZOP Raport parcel

## Slide 22
Przestrzenny model wyrobisk górniczych

## Slide 23
na podstawie Numerycznego Modelu Złoża
Import z np. Mine-Scape
Osie możemy zrzutować na siatkę trójkątów odwzorowujących pokład

## Slide 24: … na podstawie ociosów

## Slide 25
Projektowanie wyrobisk

## Slide 26: Wizualizacja tam i urządzeń

## Slide 27: Znalezienie obiektów położonych w określonej odległości od planowanego otworu wiertniczego

## Slide 28: Kład wyrobiska
Wymiarowanie ściany

## Slide 29
Moduł dla działu tąpań

## Slide 30
Narzędzia geologiczne

## Slide 31
Odkrywki

## Slide 32: WYKORZYSTANIE DIAGRAMU WORONOJA DO ANALIZY MODELU ZŁOŻA
Diagram Woronoja (Voronoi) to taki podział przestrzeni, że każdy punkt na granicy utworzonego regionu jest w jednakowej odległości do najbliższych punktów pomiarowych

## Slide 33
Transformacja współrzędnych
1118 plików ze współczynnikami dla 238 kopalń
MS Excel, ArcView, QGIS, CAD dla Państwowego Instytutu Geologicznego

## Slide 34
Transformacja
konforemna, wielomianowa, Arkusz MS Excel

## Slide 35
geoportal.gov.pl

## Slide 36
USŁUGA LOKALIZACJI
DZIAŁEK KATASTRALNYCH

## Slide 37
Geolisp.pl
Szkolenia,
Darmowe programy do modelowania złoża, transformacji
Referaty,

## Slide 38
Marian Poniewiera
Politechnika Śląska w Gliwicach

## Slide 39
Dziękuję za uwagę
M. Poniewiera
Geolisp - BricsCAD system obsługi kopalnianych map numerycznych